Степени защиты IP

Международный стандарт - International Protection

Оборудование должно одновременно удовлетворять двум степеням защиты.

Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты электротехнического изделия от проникновения внутрь посторонних предметов и пыли.

Вторая цифра (от 0 до 8) показывает степень защиты от проникновения внутрь влаги.

| Первая цифра | Характеристики защиты | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Без защиты |  |
| 1 | Защита от крупных предметов | Защита от проникновения в корпус крупных предметов диаметром более 50 мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита от касания ладонью). |
| 2 | Защита от предметов среднего размера | Защита корпуса от проникновения внутрь предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. |
| 3 | Защита от мелких предметов | Корпус не допускает проникновения внутрь предметов диаметром более 2,5 мм. Защита персонала от случайного касания токоведущих частей инструментом или пальцами |
| 4 | Защита от песка | В корпус не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция корпуса защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом. |
| 5 | Защита от накопления пыли | Пыль может проникать в корпус в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования |
| 6 | Полная защита от пыли | Пыль не может проникать внутрь корпуса |
| Вторая цифра |  |  |
| 0 | Без защиты |  |
| 1 | Защита от капель, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не могут вызвать опасных последствий для оборудования |
| 2 | Защита от капель, падающих под углом | Капли воды, падающие на оборудование под углом до 15°, не вызывают опасных последствий. |
| 3 | Защита от брызг воды | Изделие защищено от брызг воды, попадающих в конструкцию под углом до 60°. |
| 4 | Защита от брызг воды с любых направлений | Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с любого направления. |
| 5 | Защита от струй воды | Струи воды, например, из шланга не причиняют вреда размещенному в корпусе оборудованию. |
| 6 | Защита от залива водой | Залив оборудования водой, например, на палубе корабля не приводит к повреждению оборудования |
| 7 | Защита от погружения | Корпус может быть полностью погружен в воду, что не приводит к повреждению размещенного в корпусе оборудования. |
| 8 | Защита от погружения в воду под давлением | Конструкция выдерживает без последствий погружение в воду на определенную глубину (защита от воды под давлением, причем величина давления указывается специально) |